## Slide 1: インタネット印刷プロトコル Internet Printing Protocol:IPP
「標準情報(TR) TR X0017:1999
インタネット印刷プロトコル１．０：符号化及びトランスポート」
「標準情報(TR) TR X0024:1999
インタネット印刷プロトコル１．１：モデル及び機能定義」
2000.08.29 （株）リコー 大久保彰徳

## Slide 2: IPPの背景
利用者の要求
  オフィスにおけるプリンタの共有
    コピーショップでの印刷(大量部数、カラー)
  企業内の文書共有
    オンラインマニュアル
  インタネットを介して遠隔地のプリンタへ印刷
    FAX、電子新聞配信の出力など
課題
  インタネット環境におけるプリンタへの印刷プロトコル
    プラットフォーム依存のいくつかのプロトコル
    相互接続が困難
    システムメンテナンスが困難

## Slide 3: IPPへの要求
インタネット／イントラネット環境のネットワークプリンタ利用
サーバ・ネットワーク経由のプリンタ管理
HTTP環境の利用
  属性でプリンタを管理 (性能、位置、名前)
  印刷ジョブの要求、取消し
  プリンタとジョブの監視と管理
  プリンタの各種機能の設定
クライアントOS／サーバOSに非依存
文書データは規定しない

## Slide 4: IPPの規定の概要
アプリケーション層のプロトコル
  クライアントとプリンタ間のデータのやりとりを規定
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 1.1を使いデータを送受
  TCP/IPプロトコルスタックがあるインタネット／イントラネットでの使用
IPPの簡易印刷モデルはDPAに強く影響 Document Printing Application, ISO/IEC 10175 Parts 1-3
「モデル及び機能定義」 符号化やトランスポートに依存しない形でモデル及び機能を定義
「符号化及びトランスポート」 HTTPの要求と応答を使い、プリンタに送られるデータ列を規定

## Slide 5: 簡易印刷モデル(Simplified Printing Model)

## Slide 6: IPPオブジェクト
IPPオブジェクト
  属性と値の集合
  オブジェクトの状態，実現可能な機能，ジョブ処理機能，並びにデフォルトの振る舞い及び特性
プリンタオブジェクト
  スプール機能・スケジュール機能・複数の装置の管理機能，及び，プリンタが持つ設定に直接関連する機能
ジョブオブジェクト
  印刷ジョブの状態照会､進捗の監視､印刷の中断､取消し
  文書データ

## Slide 7: IPP操作
Printer操作 (9) ジョブ印刷操作 URI印刷操作 ジョブ有効性確認操作
ジョブ生成操作 プリンタ属性取得操作 ジョブ取得操作 プリンタ一時停止操作 プリンタ再開操作 ジョブ破棄操作
Job操作 (7) 文書送信操作 URI送信操作 ジョブ取消し操作 ジョブ属性取得操作 ジョブ保留操作 ジョブ解放操作 ジョブ再始動操作
  IPPクライアントとIPPオブジェクトの要求と応答
  IPPオブジェクトのURIに，IPP操作要求
  操作属性，オブジェクト属性，文書データ
  IPPオブジェクトから応答

## Slide 8: オブジェクト属性
オブジェクト属性
  ジョブ優先順位，印刷部数，ステープル止めなどの仕上げ，両面印刷，用紙の向き，紙の大きさ，印刷品質，ジョブ状態，自然言語の指定，サポートされるセキュリティ，プリンタ立ち上げ時刻，など
  ジョブテンプレート属性 （13）
    仕上げ(例:ステープル､穴開け､製本など)
  ジョブ記述属性 （18）
  プリンタ記述属性 （37）
    例：プリンタ位置､プリンタ情報､プリンタ状態

## Slide 9: IPP符号化及びトランスポート
IPPクライアントとIPPオブジェクトとの通信は，HTTP1.1の要求と応答を使って実現されることを前提
「符号化及びトランスポート」で，符号化規則を規定

## Slide 10: IPP符号化及びトランスポート
トランスポート
  HTTP1.1
  MIMEメディアタイプ：application/ipp
  TCPのポート：631番をIPPデフォルトポート
符号化
操作部分
属性部分 区切り子タグ
  操作属性，ジョブ属性，プリンタ属性，未サポート属性，属性終了タグ
  値タグ，名前長，属性名，値の長さ，属性値の並びで符号化

## Slide 11: IPPと連携するその他の関連技術
1. セキュリティ
  遠隔地のプリンタへの印刷，適切なセキュリティは必要
  URI認証とURIセキュリティについて何が利用可能であるかの属性を持たなくてはならないかを規定
    認証に関しては，IPPクライアントは，ダイジェスト認証を必須 IPPプリンタは，ダイジェスト認証を推奨 セキュリティに関してはTLS (Transport Layer Security)を推奨
2. ディレクトリサービス
  最適のプリンタを捜すためにディレクトリサービスが必要
  LDAP（Light Weight Directory Access Protocol）に基づく実装を議論
3. プリンタ管理
  現状は，利用者に関連する機能が中心
  プリンタ管理に関する仕様が考慮されると思われる

## Slide 12: 標準化状況
IETF IPP WG
  IETFアプリケーション分野のInternet Printing Protocol WG で作業
  実質的には，Printer Working Group（PWG）と一体になって作業
IPPの規定はIETFから公開
  Model and Semantics（モデル及び機能定義）
  Encoding and Transport（符号化及びトランスポート）
  その他の文書は，付加的仕様・拡張仕様の提案，他のサービスやプロトコルと協調して使う場合の規定，IPP全体のコンセプトや目標を説明する文書，実装者向けのガイドなど
JIS TR
  IPP 1.1 Model and Semantics 1999年5月版(第2版) 第7版(2000/5) IPP 1.0 Encoding and Transport 1998年6月版 RFC2565

## Slide 13: IPP1.0とIPP1.1
IPP1.0 Request For Comments: (1999年4月にRFC)
    Experimental カテゴリーに分類
  Internet Printing Protocol/1.0: Encoding and Transport (RFC 2565)
  Internet Printing Protocol/1.0: Model and Semantics (RFC 2566)
IPP1.1 Internet Draft
  Internet Printing Protocol/1.1: Encoding and Transport
  Internet Printing Protocol/1.1: Model and Semantics
IPP1.1は，IPP1.0の拡張であり，基本的なところでは変わりはない．IPP1.1はIPP1.0との互換性は保証していない．

## Slide 14: IPP関連の製品
IPPは業界で多くサポートされている
多くのIPP準拠製品(PWGのWebサイトで公開)
分類 IPPクライアント 7社 Windows 95, 98, 2000用の印刷サービスソフトウェア:Microsoft, プリンタ各社 IPP小型プリントサーバ 9社 IPP大型プリントサーバ 5社 IPP組込みプリンタ 8社 IPPネットワークカード 5社 IPPソフトウェア 4社 IPPテストツール 1社

## Slide 15: IPP組み込みプリンタ
Canon LASER SHOT LBP-950 LASER SHOT LBP-2260N
EPSON LP-1900N LP-8400FX/FXN,LP-8600FX/FXN, EM-900CN
IBM Infoprint Color 8 Infoprint 21
Lexmark Optra T, W Families
Minolta/QMS PagePro 1100
RICOH IPSiO NX910 Imagio PrinterUnit Type V, Type T
FujiXerox DocuCentre 705CP/605CP/505CP
Xerox Document Centre Models 432 ST, 440 ST, 465 ST DocuPrint N Series Phaser 750 and 850 series Color Printer

## Slide 16: IPP関連の活動
Bake-off
  これまでに２回の相互接続試験が行われた 1998年9月 IPP1.0 1999年9月 2000年10月 IPP1.1及びIPP1.0との互換性(予定)
今後の予定
  クラスタプリンティング
  プロダクションプリンティング
その他
  Light-weight IPPの検討 UPnP、Bluetoothなどへの対応